## Slide 1: «О правоприменительной практике Сибирского управления Ростехнадзора в 2017 году на объектах ведения горных работ и обогащения полезных ископаемых».
Заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сербинович Михаил Васильевич
Сибирское управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

## Slide 2
В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрированы и поднадзорны
Сибирскому управлению Ростехнадзора
67 - угольных шахт (I класс опасности – контроль осуществляется в режиме постоянного надзора)
42 угольные шахты действующие
9 угольных шахт в стадии ликвидации
15 угольных шахты в стадииконсервации
1 угольная шахта в стадии строительства
6 рудников (3 рудника I класса опасности – контроль осуществляется в режиме постоянного надзора)
ВСЕГО: 70 ОПО I класса опасности –
контроль осуществляется в режиме постоянного надзора.

## Slide 3: Уровень добычи угля на предприятиях Кузбасса в 2012-2017гг. В 2017 году достиг 241,5 млн.т добыто угля подземными горными работами 84,9 млн.т (35%)
Chart: 
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г.
Общая добыча угля увеличилась на 6,2% | 201.5 | 202.8 | 210.9 | 215.8 | 227.4 | 241.5
Добыча угля открытыми г.р увеличилась на 9,4% | 122.6 | 125.8 | 131.1 | 139.5 | 145.1 | 156.6
Добыча угля подземными г.р. увеличилась на 3,4% | 78.9 | 76.2 | 79.7 | 76.3 | 82.3 | 84.9

## Slide 4: Уровень травматизма на поднадзорных угледобывающих предприятиях
Chart: 
| Общий травматизм | Тяжелый травматизм | Смертельный травматизм
2016 год | 175 | 18 | 12
2017 год | 127 | 12 | 11
2016 год
2017 год

## Slide 5: Количество аварий, допущенных на предприятиях подземной угледобычи (шахтах) в 2014-2017 годах
Chart: 2015 год Всего аварий – 5 Пострадавших нет
| Пожары (80%) | Затопление г.в. (20%)
Всего аварий - 5 | 4 | 1
Chart: 2016 год Всего аварий – 5 Пострадало 2 человека, из них смертельно травмировано 2
| Пожары (20%) | Загазирование метаном г.в. (40%) | Затопление г.в.-20% | Обрушение 20%
Всего аварий - 7 | 1 | 2 | 1 | 1
Chart: 2014 год Всего аварий – 7 Пострадало 7 человек, из них смертельно травмировано 2
| Пожары (43%) | Взрывы, вспышки метана (43%) | Затопление г.в. (14%)
Всего аварий - 7 | 3 | 3 | 1
Chart: 2017 год Всего аварий – 2 Пострадало 1 человек, из них смертельно травмировано 1
| Внезапный выброс (50%) | Обрушение (50%)
Всего аварий - 2 | 1 | 1

## Slide 6
Все шахты Кузбасса являются опасными по газу и взрывчатости угольной пыли.
32 шахт имеют 3-ю и более высокую категорию по газу метану. Из них:
– 8 шахт третьей категории;
– 16 шахт сверхкатегорные;
– 8 шахт опасные по внезапным выбросам угля и газа.
На 21 шахте горные работы ведутся на пластах, опасных (4) или угрожаемых (17) по внезапным выбросам угля и газа.
Состояние промышленной безопасности в Сибирском управлении Ростехнадзора во многом зависит от состояния аварийности и травматизма на угольных шахтах.

## Slide 7
Протяженность подземных горных выработок в шахтах Кузбасса составляет 2382 км.
В работе находятся:
- До 60 очистных забоев;
- До 200 подготовительных забоев.
Состояние промышленной безопасности в Сибирском управлении Ростехнадзора во многом зависит от состояния аварийности и травматизма на угольных шахтах.

## Slide 8: Сведения об авариях, допущенных на предприятиях подземной угледобычи (шахтах) в 2017 году:
24 июля 2017г в 18 часов 57 минут (мск) в ООО "ОЭУ "Блок №2 шахта "Анжерская-Южная" в забое конвейерного штрека 7-1-5 пласта XXVII при работе проходческого комбайна КП-21 произошел внезапный выброс угля в объеме 190-200 м3 и газа в объеме 14600 м3. Погиб МГВМ участка №2 Симоненко Петр Алексеевич.
20.12.2017г в 14 часов 55 минут (мск) в ООО "Шахта "Есаульская" произошло обрушение пород кровли на сопряжении вентиляционного штрека 26-54 бис с монтажной камерой 26-54. За завалом в тупиковой части вентиляционного штрека 26-54 бис протяженностью 160м остались три работника участка по проведению горных выработок №5. Пострадавших не было.

## Slide 9: Смертельный травматизм на шахтах Кузбасса в 2017 году
№ п/п | Наименование предприятия | Количество случаев
1 | Шахта «Увальная» филиал АО «УК «Сибирская» | 2 случая
2 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ шахта Полысаевская | 1 случай
3 | ОАО "Шахта Заречная" шахтоучасток "Октябрьский" | 1 случай
4 | ООО «Шахта Листвяжная» | 1 случай
5 | Шахта «Южная» филиал АО «Черниговец» | 1 случай
6 | ПАО "Южный Кузбасс" шахта Сибиргинская | 1 случай
7 | АО "УК "Северный Кузбасс" шахта Березовская | 1 случай
8 | ООО "ОЭУ "Блок №2 шахта "Анжерская-Южная" | 1 случай
9 | ООО "Шахта Юбилейная" | 1 случай
10 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ шахта им.С.М.Кирова | 1 случай
 | ВСЕГО смертельных несчастных случаев | 11 случаев

## Slide 10: Смертельный травматизм на шахтах Кузбасса в 2018 году
№ п/п | Наименование предприятия | Количество случаев
1 | ООО "Шахта "Юбилейная" | 1 случай
2 | ООО "Шахта "Осинниковская" | 1 случай
3 | ООО "Шахта "Есаульская" | 1 случай
 | ВСЕГО смертельных несчастных случаев | 3 случая

## Slide 11: Тяжелый травматизм на шахтах Кузбасса в 2017 году
№ п/п | Наименование предприятия | Количество случаев
1 | ПАО «Распадская» | 2 случая
2 | АО "СУЭК-Кузбасс" Шахтоуправление "Талдинское-Западное" Шахта Талдинская-Западная-2 | 2 случая
3 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ шахта им. С.М. Кирова | 1 случай
4 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ шахта им. В.Д. Ялевского | 1 случай
5 | ООО "ММК-УГОЛЬ" шахта "Костромовская" | 1 случай
6 | ООО "Шахта Бутовская» | 1 случай
7 | АО "Разрез Инской" | 1 случай
8 | ООО "Шахта Есаульская" | 1 случай
9 | филиал "Шахта «Ерунаковская-VIII» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» | 1 случай
10 | ООО "Шахта "Осинниковская" | 1 случай
 | ВСЕГО тяжелых несчастных случаев | 12 случаев

## Slide 12: Тяжелый травматизм на шахтах Кузбасса в 2018 году
№ п/п | Наименование предприятия | Количество случаев
1 | ООО "Шахта "Байкаимская» | 1 случай
2 | ПАО "Южный Кузбасс" шахта "Сибиргинская" | 1 случай
3 | АО "УК "Сибирская" шахта "Увальная" | 1 случай
4 | ООО "Шахта "Осинниковская" | 1 случай
5 | АО "УК "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" | 1 случай
 | ВСЕГО тяжелых несчастных случаев | 5 случаев

## Slide 13: Смертельный и тяжелый травматизм по месту происшествия в 2017 году распределился следующим образом:
Место происшествия | Количество смертельных н.с | Количество тяжелых н.с | Всего тяжелых и смертельных н.с
ВСЕГО: | 11 | 12 | 23
На транспорте | 5 | 6 | 11
В подготовительных забоях | 4 | 2 | 6
Монтажные работы при воздействии машин и механизмов | 1 | 3 | 4
В действующих горных выработках | 1 | 1 | 2

## Slide 14: Смертельный и тяжелый травматизм по месту происшествия в 2018 году распределился следующим образом:
Место происшествия | Количество смертельных н.с | Количество тяжелых н.с | Всего тяжелых и смертельных н.с
ВСЕГО: | 3 | 5 | 8
На транспорте | 1 | - | 2
В подготовительных забоях | 2 | 3 | 5
Монтажные работы при воздействии машин и механизмов | - | 2 | 2
В действующих горных выработках | - | - | -

## Slide 15: Горный надзор за предприятиями производящими добычу полезных ископаемых подземным способом в 2017 году осуществлялся:
8 отделами горного надзора
Штатная численность - 90 человек
Фактическая численность - 75 человек
Недокомплект численности - 15 человек
Основной задачей горного надзора за предприятиями осуществляющими добычу полезных ископаемых подземным способом на 2017 год, являлось снижение аварийности и травматизма на поднадзорных объектах

## Slide 16: Показатели контрольно-надзорной работы инспекторов подземного угольного надзора в 2017 году
Chart: 
| 2015г | 2016г | 2017г
Количество проверок | 7130 | 6816 | 6595
Количество штрафов | 7238 | 6890 | 6876
Количество приостановок | 508 | 443 | 505

## Slide 17
Сведения о привлечении должностных лиц угледобывающих предприятий к административной ответственности в виде дисквалификации в 2017 году |  |  | 
Возбуждено дел о привлечении должностных по инициативе к административной ответственности в виде дисквалификации в 2017 году |  |  | Назначенное судом административное наказание
Всего | Сибирским управлением Ростехнадзора | Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли | 
29 | 15 | 14 | 
18 | 7 | 11 | ШТРАФ
4 | 3 | 1 | Дисквалификация
7 | 5 | 2 | Дисквалификация в стадии обжалования

## Slide 18
В связи с вступлением в силу 14.08.2018 г. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 488, обращаю внимание на изменения:
участие представителей территориального органа Ростехнадзора в приемке в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, технологического оборудования (далее - технологическое оборудование) после монтажа и капитального ремонта не требуется;
согласование совместных мероприятий по обеспечению безопасности работающих на подземных и открытых горных работах с территориальными органами Ростехнадзора не требуется;
согласование мероприятий по профилактике и тушению пожаров, утвержденных руководителем предприятия с территориальными органами Ростехнадзора не требуется;
- согласование графиков учений по плану ликвидации аварий, графиков учебных тревог, с территориальными органами Ростехнадзора не требуется.

## Slide 19: Уважаемые участники совещания! Благодарю за внимание!